Содержание

Комплектация.......................................................................................................2

Предупреждения..................................................................................................2

Спецификация……………………………………………………………....................2

Органы управления…..........................................................................................3

Дисплей LCD.........................................................................................................5

Основные функции...............................................................................................6

Дополнительные функции..................................................................................10

1

Схема программирования...................................................................................17

Программирование каналов...............................................................................16

Технические характеристики................................................................................18

Комплектация

ￅ  1 радиостанция

ￅ  1 антенна

ￅ  1 аккумулятор

ￅ  1 клипса

ￅ  1 быстрое зарядное устройство

Предупреждения

Следование данных инструкций поможет вам продлить работу вашей радиостанции:

- не вскрывайте корпус, неквалифицированное вмешательство может стать причиной

поломки радиостанции;

- не храните радиостанцию в местах с повышенной температурой и под солнечным

светом;

- высокие температуры могут сократить срок службы электронных элементов и

пластиковых элементов корпуса;

- не храните радиостанцию в пыльных и загрязненных местах;

- не включайте рацию на передачу  без антенны.

Спецификация

2

Мощность передатчика: 5 Ватт

Каналы памяти: 128

Переключение частоты:25/12,5 КГц

Функция VOX

Скремблер

LCD дисплей с подсветкой(3 цвета)

Субкоды: 50 CTCSS, 104 DCS

Органы управления

2.

Антенна

1.

Регулятор меню

4.

Индикатор передачи

сигнала

5.

Динамик

6.

Микрофон

7.

Дисплей LCD

11.

Клавиатура

13.

Переключение

17.

Замок

аккумулятора

14.

Клавиша ПТТ

18.

Разъем гарнитуры

15.Шумоподавитель

16.

Клавиша вызова

19.

Аккумулятор

Li-Ion

3

3. Вкл/Выкл. Регулятор

громкости

8.Меню

9.Клавиша выхода(меню)

12.Блокировка

клавиатуры

диапазона

10.ВВод

Органы управления-описание

Вкл./Выкл. Регулятор

громкости

Для включения поверните регулятор по часовой

стрелке, для выключения – обратно

Индикатор передачи

сигнала

Нажмите и удерживайте ПТТ, Индикатор покажет, что

сигнал передается

Индикатор уровня

приема сигнала

Когда канал занят, дисплей покажет:

Клавиша ПТТ

Когда кнопка нажата, идет передача

Клавиша  вызова

Для посыла тонового сигнала вашему партнеру.

Разъемы

Для подключения антенны

При подключении гарнитуры не допускайте попадания

воды в разъем.

4

Нажмите и удерживайте клавишу, шумоподавитель

отключится.

Клавиша отключения

шумоподавителя

Клавиша VFO/MR	Нажмите для выхода (в меню), переключает режимы.

Разъем  SMA

Разъем для гарнитуры

Индикатор уровня заряда аккумулятора

Показывает направление разноса частоты

DCS коды  активированы

CT

Коды CTCSS активированы

Функция тонового вызова

Индикатор активированного разноса частоты

Используемая частота/канал

Функции меню

5

Дисплей LCD

Индикатор уровня мощности(Hi-4Ватта,Lo-1Ватт)

Индикатор сканирования частоты

Блокировка клавиатуры

Активирована функция VOX

Активировано приоритетное сканирование

Индикатор уровня приема сигнала и передачи

При сканировании найден сигнал

Антенна

Включение /выключение  радиостанции

Поверните регулятор громкости по часовой стрелке .

При включении вы услышите короткий звуковой сигнал,

на дисплее кратковременно появятся все индикаторы.

Для выключения радиостанции, поверните регулятор против

часовой стрелки до щелчка.

Сначала нажимаем на клавишу отключения шумоподавителя,

что бы быть уверенными, что частота свободна. Затем

нажимаем клавишу ПТТ. При передачи радиостанцию нужно

держать перед собой на расстоянии 4-10 см.

Индикатор передачи загорится красным.

Для приема отпустите клавишу ПТТ.

Удерживайте клавишу вызова в течение 1 секунды, затем

нажмите клавишу отключения шумоподавителя. Радиостанция

пошлет сигнал тревоги.

Репитерные тоны

6

Основные функции

Держась за основание антенны, плотно вкрутите ее в разъем

СМА, вращая ее по часовой стрелке. Не включайте рацию

без антенны.

Регулировка громкости

После включения радиостанции, поворачивайте регулятор

по часовой стрелке для увеличения громкости, против – для

уменьшения.

Прием/передача

Сигнал тревоги

При нажатии на клавиши, вырабатывается сигнал 1750Гц.

Это можно использовать при работе с репитером.

Блокировка клавиатуры

Нажмите и удерживайте клавишу блокировки в

течение 2х секунд, клавиатура заблокируется.

Для разблокировки повторите действия

Эта функция используется только при работе с репитером:

.

Повторите действия для обычной работы

,

,

и

,           радиостанция будет сканировать все

используемые каналы. Если сканер обнаружит используемую

частоту, он остановится на 5 секунд. Сканирование будет

продолжаться пока вы не нажмете

или

.

В частотном режиме

Радиостанция будет сканировать частоты всего диапазона с шагом 1МГц. При обнаружении активности, сканер задержится на 5 секунд. Сканирование будет продолжаться

,

,

y

.

пока вы не нажмете

.

В частотном режиме

Для выхода

нажмите

дважды.

Хотя  сканер и остановится на занятой частоте, сканирование

будет продолжатся до обнаружения следующей.

7

Функция разноса частот

Она активирует прием и передачу на разных частотах

Для включения нажмите и удерживайте клавишу

в течение 2х секунд, на дисплее появится «R»

Сканирование

Сканирование помогает определить занятые каналы/частоты

1.Сканирование всех каналов

В канальном/частотном режиме нажмите

PTT

PTT

или

2.Приоритетное сканирование

Выбор режима сканирования

Поворачивайте

Регулятор до появления на дисплее SKAN 13.Жмите

Вращайте регулятор, чтобы выбрать режим сканирования

(TO/CO/SE)  подтвердите выбор

ТО:Time-operated scan

Удерживая клавишу ПТТ, наберите номер на клавиатуре.

Боковые клавиши

ПТТ:

Нажмите для передачи

сигнала

MONI:

Нажмите и удерживайте, для

отключения шумоподавителя

ПТТ + CALL:

Нажмите, чтобы

послать тоновый сигнал 1750Гц

Выбор рабочего режима

Удерживая

В частотном режиме, нажмите

,чтобы переключаться между режимами

«частота» или «частота + канал»

,

,

4. вращая ручку регулятора выберите номер канала, для сохранения

частоты,

8

CO: Carrier-operated scan

Сканер остановится на занятой частоте, пока на ней будет активность,

затем сканирование возобновится.

SE: Search scan

Скан остановится на занятой частоте, и выйдет из режима сканирования.

Сигналы клавиатуры(DTMF)

,включите радиостанцию: она переключится из

Канального режима в частотный. Повторите чтобы вернуться в канальный режим.

Каналы памяти

Установите необходимую частоту(CTCSS,DCS, репитерный сдвиг и т.д)

Затем:

1.проверьте правильность настроек,

2.нажмите

3.нажмите

.

Включите рацию удерживая

На дисплее появится DEL ? и номер удаляемого канала

Вращая регулятор , выберите удаляемый канал, нажмите

снова нажмите

.

Для удаления всех настроек частотного и канального

режимов.

9

5. подтвердите выбор, нажав

Удаление каналов памяти

1.Удаление одного канала

В режиме «частота + канал» выключите радиостанцию.

, на дисплее появится YES ? чтобы подтвердить,

2.Сброс (удаление всех настроек частотного режима)

На дисплее появится RESET ?

Нажмите

на дисплее появится VFO ? Чтобы подтвердить снова нажмите

Включите рацию удерживая

3.Удаление всех настроек

Включите рацию удерживая

На дисплее появится VFO ?, выберите FUL ?,нажмите

1. нажмите

;

2. вращая регулятор найдите VOX (меню 03)

3. нажмите

;

4. вращая регулятор выберите уровень чувствительности

VOX (вы можете выбрать 9 различных уровней)

5. нажмите

;

6. для выхода нажмите

Чтобы выбрать мощность передатчика :

1. нажмите

;

2. вращая регулятор найдите POW (меню 04)

3. нажмите

4. вращая регулятор выберите уровень мощности

(доступно 2 уровня H – высокая, и L – низкая)

5. нажмите

6. для выхода нажмите

кнопки

и

1. нажмите

2. Вращая регулятор найдите SQL (меню 05)

3. нажмите

4. вращая регулятор выберите уровень шумоподавителя

(доступно 9 уровней)

10

Дополнительные функции

1.Включение и выбор чувствительности VOX

По умолчанию данная функция отключена, чтобы включить:

Для быстрого включения /выключения, нажмите                  и

2.Выбор мощности передатчика

Для быстрого выбора уровня мощности нажмите

3. Настройка шумоподавителя

Чтобы выбрать уровень шумоподавителя:

5. нажмите

6. для выхода нажмите

Для быстрого выбора уровня шумоподавителя, последовательно нажмите

кнопки

и

1. нажмите

;

2. вращая регулятор, найдите SCRM (меню 06)

3. нажмите

4. вращая регулятор выберите включить/выключить

5. нажмите

;

6. для выхода нажмите

кнопки

и

1. нажмите

;

2. вращая регулятор, найдите LED (меню 07)

3. нажмите

;

5. нажмите

;

6. для выхода нажмите

кнопки

и

11

4. Включение скремблера

Чтобы включить скремблер (маскиратор речи):

Для быстрого включения скремблера последовательно нажмите

5.Включение/выключение подсветки

Чтобы выбрать режим подсветки :

4. вращая регулятор выберите режим работы дисплея

(доступ 3 режима OFF/ON/AUTO)

Для быстрой настройки режима подсветки, последовательно нажмите

1. нажмите

;

2. вращая регулятор найдите LIGHT (меню 08)

3. нажмите

;

4. вращая регулятор выберите цвет подсветки

(доступно 3 цвета: синий, фиолетовый, оранжевый)

5. нажмите

;

6. для выхода нажмите

Для быстрого выбора цвета, последовательно нажмите

кнопки

и

1. нажмите

;

2. вращая регулятор найдите BEEP (меню 09)

3. нажмите

;

4. вращая регулятор выберите включить(ON)/выключить(OFF)

5. нажмите

;

6. для выхода нажмите

Для быстрого вкл/выкл, последовательно нажмите

и

1. нажмите

;

2. вращая регулятор, найдите ANI (меню 10)

3. нажмите

;

4. вращая регулятор выберите включить(ON)/выключить(OFF)

12

6.Выбор цвета подсветки дисплея

Чтобы выбрать цвет:

7.Звуковое сопровождение нажатия клавиш

Звуки включены по умолчанию, чтобы выключить:

8.Автоматический идентификатор номера

Вы можете передавать свой номер на дисплей партнера

каждый раз когда посылаете сигнал вызова, чтобы

активировать:

5. нажмите

;

6. для выхода нажмите

Для быстрого доступа к функции нажмите

и

1. нажмите

;

2. вращая регулятор найдите S-D (меню 19)

3. нажмите

;

4. вращая регулятор выберите направление сдвига( -,+, или 0)

5. нажмите

;

6. для выхода нажмите

Для быстрого включения репитерного сдвига, последовательно нажмите

и

Для установки величины репитерного сдвига:

1. нажмите

;

2. Вращая регулятор, найдите DIFFR (меню 15)

3. нажмите

;

4. вращая регулятор выберите величину сдвига. Еще величину сдвига

можно набрать на клавиатуре.

5. нажмите

.

13

9.Репитерный сдвиг частоты (используется при работе с

репитером)

Для включения:

10.Установка величина репитерного сдвига частоты

Для выбора шага частоты:

1. нажмите

;

2. вращая регулятор, найдите STEP (меню 20)

3. нажмите

;

4. вращая регулятор, выберите шаг частоты

(доступны значения 5/10/6,25/12,5/25 кГц

5. нажмите

;

6. для выхода нажмите

12.Установка CTCSS и DCS тонов

Для установки CTCSS тона:

1. нажмите

;

2. вращая регулятор найдите C-CDS (меню 16)

3. нажмите

;

4. вращая регулятор выберите нужный тон

5. нажмите

Быстрая установка: последовательно нажмите

и

Для установки DCS кодов:

1. выберите C-CDS (меню 16) регулятором, или через быстрый

доступ

2. нажмите

;

3. нажмите

;

4. вращая регулятор установите нужный код

5. нажмите

Выбрать нормальные(N) или  инвертирование (I) коды, нажать

кнопку        во время установки DCS кодов.

14

11.Выбор шага частоты

Для включения голосового подтверждения:

1. нажмите

;

2. вращая регулятор, найдите VOISE (меню 14)

3. нажмите

;

4. вращая регулятор выберите включить(ON)/выключить(OFF)

5. нажмите

;

6. для выхода нажмите

15

13.Голосовое подтверждение нажатия клавиш (Английский язык)

1.

При включении удерживайте клавиши

2.

Нажмите

;

3.

Вращая регулятор, выберите номер программируемого канала

4.

Нажмите

;

5.

Выберите частоту приема

6.

Нажмите

;

7.

Нажмите

вращая регулятор , выберите нужный CTCSS тон

8.

Нажмите

;

9.

Выберите частоту передачи

10.

Нажмите

;

11.

Нажмите

вращая регулятор , выберите нужный CTCSS тон

12.

Нажмите

;

13.

Регулятором выберите вкл / выкл блокировку занятого канала

(можете выбрать OFF,1- для всех, 2-CTCSS/DCS)

14.

Нажмите

;

15.

Регулятором  вкл / выкл канал из списка сканирования

(приоритетное сканирование)

16.

нажмите

;

17.

Регулятором выберите мощность(H или L)

18.

Нажмите

;

19.

Регулятором выберите канальный шаг (WIDE или NAROW)

20.

Нажмите

;

21.

Регулятором выберите первую букву( цифру ) в имени канала

Чтобы написать вторую букву, нажмите «звездочку» и т. Д.

22.

Нажмите

;

23.

Для выхода из режима программирования выключите радиостанцию

Программирование каналов

и шумоподавителя на дисплее

появится SELF

на прием, для использования DCS нажмите

на передачу, для использования DCS нажмите

16

MONI

+

включите

рацию и держите 2 секунды

программирование

Encoder

каналы

выберите номер 1-128

Encoder

Выберите частоту

частота приема

исключение из списка сканирования

Encoder

установка кодов приема

выберите код или тон

Encoder

Выберите частоту

частота передачи

Encoder

Установка кодов

передачи

выберите код или тон

Блок занятого канала

Encoder

1

. для всех, 2 CTCSS/DCS

конец

Add- добавить в список

Encoder

Del-исключить

Encoder

Мощность передатчика

Encoder

Канальный шаг

Encoder

WIDE: 25кГц

NARROW:12,5 кГц

Название канала

Схема программирования

17

Основные

Диапазон частот

Диапазон температур

-20 , +50 С

Рабочее напряжение

Тип передачи

размеры

Вес

Сопротивление антенны

Рабочий цикл

Стабильность частоты

100 * 58 * 33 мм

Мощность

Искажение аудио

3%

Приемник

Не более 0,2 мкВ

Чувствительность

Искажение аудио

Мощность аудио

18

400-470 МГц

Симплекс, полу дуплекс

400-470 МГц

+/- 2,5кГц

230 г (с батареей)

50 Ом

Передатчик

Девиация частоты                             +/- 5кГц

Технические характеристики

# Text boxes

6W